## Slide 1: 工程制图 第14讲
授课教师：陈 军
北京大学 工学院
jun@pku.edu.cn

## Slide 2: 5.1 立体表面的相贯线
求相贯线的作图实质是找出相贯的两立体表面的若干共有点的投影。
★ 共有性
★ 表面性
相贯线位于两立体的表面上。
相贯线是两立体表面的共有线。
★ 封闭性
相贯线一般是封闭的空间折线（通常由直线和曲线组成）或空间曲线。
相贯线的主要性质：

## Slide 3: 5.2 平面体与回转体相贯(P129)
其相贯线是由若干段平面曲线或直线组成的空间折线，每一段是平面体的棱面与回转体表面的交线。
求相贯线的步骤：
分析各棱面与回转体表面的相对位置，从而确定交线的形状。
求出各棱面与回转体表面的截交线。
连接各段交线。
判断可见性。
求交线的实质是求各棱面与回转面的截交线。

## Slide 4: 5.2 平面体与回转体相贯
交线形状分析
由若干段平面曲线
（直线）构成的封
闭的空间折线
交线求法
实质是求平面体
各表面与回转体
的交线
此段外形轮廓线消失
例14.1 求交线的基本方法(P129)
求截交
线问题
交线投影分析
H、W投影已知，求V投影
交线的投影作图

## Slide 5
①折线的转折点即
为棱线与曲面体
的交点
②可见性判断
若变成孔将如何？
③外形轮廓线投影
分别求平面体
各表面与曲面体
的交线
平面体与曲面体相交
注意

## Slide 6: 5.2 平面体与回转体相贯
讨论(P130)
内表面为四棱柱孔
有虚线
圆柱变成圆柱筒将如何？
分别求四棱柱孔与
圆柱外表面、圆柱内表面的交线
无线
表面交线不变

## Slide 7: 5.2 平面体与回转体相贯
基本特点
相交形式
外表面与外表面相交
外表面与内表面相交
内表面与内表面相交
不同相交形式的相贯线的实质和方法相同。
相贯线的趋势：
在非积聚性的投影面上，其相贯线的弯折趋势总是向圆柱体轮廓线里弯折，且在相交的区域内不应有轮廓线的投影。

## Slide 8
例14.2：补全主视图

## Slide 9
例14.2：补全主视图
空间分析：
四棱柱的四个棱面分别与圆柱面相交，前后两棱面与圆柱轴线平行，其交线为两段直线；左右两棱面与圆柱轴线垂直，其交线为两段圆弧。
投影分析：
由于相贯线是两立体表面的共有线，所以相贯线的侧面投影积聚在一段圆弧上，水平投影积聚在矩形上。

## Slide 10
例14.2：补全主视图

## Slide 11
●
●
●
例14.3：求作主视图
●
●
●
◆空间及投影分析
◆求相贯线
◆分析轮廓线
的投影
●
●
●

## Slide 12
例14.3：求作主视图

## Slide 13: 5.3 回转体与回转体相贯(P131)
相贯线一般为光滑封闭的空间曲线，它是两回转体表面的共有线。
★ 作图方法
表面取点法
辅助平面法
辅助球面法
先找特殊点
★ 作图过程
补充中间点
确定交线的
弯曲趋势
确定交线
的范围
辅助面法

## Slide 14: 5.3 回转体与回转体相贯
包括：最上点、最下点、最左点、最右点、最前点、最后点、轮廓线上的点等。
方法1：表面取点法
☆找点：
☆连线
☆检查、加深
尤其注意检查回转体轮廓素线的投影。
先确定共有点的某个已知投影，直接利用回转体表面上取点的方法，求出共有点的未知投影，从而画出两个回转体相交的相贯线。要利用回转体的积聚性投影。
a) 先找特殊点
b) 补充若干中间点
光滑连接各点

## Slide 15
例14.4：圆柱与圆柱相贯，求其相贯线。
●
●
●
●
●
●
●
●
●
空间及投影分析：
小圆柱轴线垂直于H面，水平投影积聚为圆，根据相贯线的共有性，相贯线的水平投影积聚在该圆上。大圆柱轴线垂直于W面，侧面投影积聚为圆，相贯线的侧面投影应积聚在该圆上，为两圆柱面共有的一段圆弧。
求相贯线的投影：
利用积聚性，采用表面取点法。
☆ 找特殊点
☆ 补充中间点
☆ 光滑连接

## Slide 16
例14.4：圆柱与圆柱相贯，求其相贯线。

## Slide 17
二圆柱进行“差”运算
讨论
1-2
2
1
2-1

## Slide 18
二圆柱进行“交”运算
讨论
只用二实体相交部分来定义一实体为“交”
二圆柱并、差、交运算的交线均相同

## Slide 19
例14.5：补全主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
★ 外形交线
◆ 两外表面相贯
◆ 一内表面和一外表面相贯
★ 内形交线
◆ 两内表面相贯

## Slide 20
例14.5：补全主视图
无轮是两外表面相贯，还是一内表面和一外表面相贯，或者两内表面相贯，求相贯线的方法和思路是相同的。
小 结：

## Slide 21
●
例14.6：求主视图
●
●
●
●
●
相切处无线
×
外表面与外表面相贯，内表面与内表面相贯。分别求其相贯线。

## Slide 22
例14.6：求主视图

## Slide 23
交线的特殊情况
蒙日定理：两回转面轴线相交且外切于同一球时，交线为二次平面曲线
重切点

## Slide 24
方法2：辅助平面法
利用三面共点的原理，求出辅助平面及两回转体表面上的若干共有点，从而作出相贯线。
☆ 作图步骤：
☆ 辅助平面的选择原则：
使辅助平面与两回转体表面的交线的投影简单易画，例如直线或圆。
一般选择投影面平行面。
◆ 作辅助平面与相贯的两立体相交
◆ 分别求出辅助平面与相贯的两立体表面的交线
◆ 求出交线的交点（即相贯线上的点）

## Slide 25
例14.7：圆柱与圆锥相贯，求其相贯线的投影。
◆ 空间及投影分析：
相贯线为一光滑的封闭的空间曲线。它的侧面投影有积聚性，正面投影、水平投影没有积聚性，应分别求出。
◆ 解题方法：辅助平面法

## Slide 26
例14.7：圆柱与圆锥相贯，求其相贯线的投影。
假想用水平面P截切立体，P面与圆柱面的交线为两条直线，与圆锥面的交线为圆，圆与两直线的交点即为相贯线上的点。
P

## Slide 27
光滑空间曲线
交线分析
投影分析
找中间点
PW
光滑连接曲线
P圆锥 = 圆
圆直线 =交线上的点
W面投影已知，
求V、H面投影
投影作图
找特殊点
P圆柱面 = 直线
辅助平面法
— 利用“三面共点”的原理
辅助面
辅助面与二
回转体表面
交线的投影
为直线或圆
选择原则

## Slide 28
例14.8 求圆柱与圆球的交线
相贯线为一光滑的封闭的空间曲线。其中圆柱面的侧面投影有积聚性，因此，相贯线的侧面投影在柱面的侧面投影上。相贯线的正面投影、水平投影应分别求出。

## Slide 29
例14.8 求圆柱与圆球的交线
解题步骤
★ 求特殊点
★ 用辅助平面法求中间点
★ 光滑连接各点，注意投影的可见性
★ 补全轮廓线的投影

## Slide 30
擦除多余的作图线后的结果

## Slide 31
交线变化趋势分析


直径相同
以圆柱为例
平面曲线
相交体大小对交线的影响
交线总是弯向直径大的圆柱的轴线

## Slide 32
相贯线与圆柱直径的关系
交线为两条平面
曲线（椭圆）
交线向大圆柱一侧弯

## Slide 33
相交体相对位置对交线的影响
交线由两支变成一支
两圆柱体偏交

## Slide 34
作图方法
辅助平面法：取一正平面
为辅助平面，此辅助平面切此
模型的交线都是圆柱的素线。
这些素线的交点即为相贯线上
的点。
投影分析
两圆柱面分别垂直于水平
面和侧面，所以交线水平投影
积聚在小圆柱的水平投影上，
交线的侧面积聚在大圆柱的侧
面投影圆弧上（即在小圆柱轮
廓线之间的一段圆弧）。
求两偏交圆柱的交线。

## Slide 35
例14.9： 求二圆柱体的交线
交线分析
封闭的空间曲线
投影分析
交线的H、W
投影已知
求V投影
投影作图
特殊点
中间点
光滑连接曲线
PW
检查
外形轮廓线投影
大圆柱V面外形轮廓线终止点
外形轮廓线与曲线的切点
小圆柱V面外形轮廓线终止点，外形轮廓
线与曲线的切点，曲线投影虚实分界点

## Slide 37
投影分析
大圆柱是直立的，小圆柱是倾斜的，直立圆柱的水平投影具有积聚性，则交线的水平投影为两圆柱投影的公共部分。小圆柱的轴线是正平线，则小圆柱的端面圆的正面投影积聚为直线。
作图方法
辅助平面法。用正平面切此
模型，其交线分别为四条直线，
它们的交点是相贯线上的点。
作图步骤
1. 求特殊位置点。 ● ●
2. 用辅助平面法求一般位置点。 ●
PH
PW
QH
QW
3. 用光滑曲线连线，并判别可见性。
14.10 求两斜交圆柱的交线

## Slide 38
擦除多余作图线后的结果